ЭКОЦЕНТР

119019, Москва, ул. Новый Арбат дом 15

Тел/Факс: 989-65-77, 989-65-78

E-mail: info@ecotechnics.ru ;

www.ecodelo.ru

Содержание:

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИХ НАКЛЕЕК	3

СБОРКА МАШИНЫ.	4

ФУНКЦИИ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ.	6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ.	8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.	13

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	15

# РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИХ НАКЛЕЕК

Ознакомьтесь с расположением всех предостерегающих и эксплуатационных наклеек на машине и соответствующими правилами безопасности при работе. Убедитесь, что все предостерегающие и эксплуатационные наклейки на данном оборудовании поддерживаются чистыми и в хорошем состоянии. Наклейки показаны ниже в уменьшенном размере. Если вам требуется съемная наклейка, закажите ее по каталогу. При необходимости замены наклейки ее следует расположить на прежнем месте.

Рис. №1, Расположение предостерегающих наклеек.

СБОРКА МАШИНЫ.

Ваш «Bear Vac» может поставляться в полностью или частично собранном виде. Если ваша машина поставляется в частично собранном виде, вам может потребоваться выполнить операции, описанные в данном разделе.

ЗАЛИВКА МОТОРНОГО МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ (ВСЕ МОДЕЛИ)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Моторное масло следует добавлять в двигатель перед его пуском.

1. Машина поставляется без масла внутри двигателя. Залейте масло в картер двигателя в количестве, указанном в руководстве по эксплуатации двигателя.

2. Тип масла, который следует использовать, смотрите в руководстве по эксплуатации двигателя, включенное в комплект поставки «Bear Vac».

3. Снимите крышку масляного картера.

4. Залейте масло в двигатель до требуемого уровня.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ БОЛТОВ ПРИ СБОРКЕ

| ВЕЛИЧИНА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЗАТЯГИВАНИЯ БОЛТА «UNIFIED INCH» (КРУПНАЯ РЕЗЬБА) (если не указано иное в данном руководстве) |
| --- |
|  | Крутящий момент затягивания болта * |
| Диаметр болта "A" | SAE 2 | SAE 5 | SAE 8. |
|  | (Н-м) | (фут-фунт) | (Н-м) | (фут-фунт) | (Н-м) | (фут-фунт) |
| 1/4 дюйма | 7.5 | 5.5 | 12 | 9 | 17 | 12.5 |
| 5/16 дюйма | 15 | 11 | 25 | 18 | 35 | 26 |
| 3/8 дюйма | 27 | 20 | 44 | 33 | 63 | 46 |
| 7/16 дюйма | 44 | 32 | 70 | 52 | 100 | 75 |
| 1/2 дюйма | 67 | 50 | 110 | 80 | 150 | 115 |
| 9/16 дюйма | 95 | 70 | 155 | 115 | 225 | 160 |
| 5/8 дюйма | 135 | 100 | 215 | 160 | 300 | 225 |
| 3/4 дюйма | 240 | 175 | 375 | 280 | 550 | 400 |
| 7/8 дюйма | 240 | 175 | 625 | 450 | 875 | 650 |
| 1 дюйма | 360 | 270 | 925 | 675 | 1300 | 975 |
| 1-1/8 дюйма | 510 | 375 | 1150 | 850 | 1850 | 1350 |
| 1-1/4 дюйма | 725 | 530 | 1650 | 1200 | 2600 | 1950 |
| 1-3/8 дюйма | 950 | 700 | 2150 | 1550 | 3400 | 2550 |
| 1-1/2 дюйма | 1250 | 930 | 2850 | 2100 | 4550 | 3350 |

Сборка

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ (ВСЕ МОДЕЛИ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения травм или повреждения оборудования: Прежде чем приступить к обслуживанию, настройке или ремонту, выключите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановлены.

Уборщик «Bear Vac» поставляется с верхней рукояткой, сложенной поверх передней части машины.

Установка рукоятки:

1. Возьмитесь за переднюю рукоятку и передвиньте ее в заднюю часть машины.

2. Снимите 7/8-дюймовые предохранительные колпачки на рукоятке и выбросите их.

3. Закрепите верхнюю рукоятку на нижней рукоятке при помощи 5/16-дюймовых болтов, включенных в комплект поставки.

4. Затяните болты с требуемой силой крутящего момента.

5. С помощью крепежных зажимов, включенных в комплект поставки, закрепите тросы управления на машине.

Установка мешка:

1. Подсоедините мешок «Bear Vac» к ручке / дефлектору мешка.

2. Закрепите мешок на ручке / дефлекторе мешка при помощи специального ремешка.

3. Повесьте петли мешка «Bear Vac» на подвесные кронштейны.

4. Поднимите дверцу выпускного отверстия.

5. Подсоедините ручку / дефлектор мешка к корпусу вентилятора «Bear Vac».

Рис. №2, Инструкции по сборке.

ФУНКЦИИ И ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прежде чем приступить к эксплуатации изучите расположение элементов управления на вашей машине.

Все модели

Рис №3, Показанные детали включены не во все модели

ПРИМЕЧАНИЕ

Все указания на левую, правую, переднюю и заднюю часть машины даны в предположении, что вы стоите позади рукоятки и лицом в направлении движения вперед.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Понимание принципов работы вашей машины поможет вам достичь наилучших результатов при использовании вашего «Bear Vac».

Уборщик «Bear Vac» всасывает мусор через насадку машины или через дополнительный шланг. Мусор поступают через весь корпус уборщика «Bear Vac», и подаются внутрь мешка. Собранные мусор затем сгружаются в специальном месте.

Функции и элементы управления

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Модель № 75050, 75060.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения травм или повреждения оборудования: Прежде чем приступить к обслуживанию, настройке или ремонту, выключите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановлены.

1. Дроссельная заслонка двигателя: Изменяет скорость двигателя, включает и выключает двигатель, и заглушает двигатель для моделей Honda. Для моделей Briggs заслонка располагается вне дросселя (смотрите руководство пользователя моделей Briggs).

2. Регулятор высоты: Высоту насадки уборщика «Bear Vac» можно регулировать. Отрегулируйте при необходимости высоту для оптимизации работы отсоса.

3. Возвратный стартер: Все уборщики «Bear Vac» оснащены возвратным стартером. Для запуска двигателя с помощью возвратного стартера смотрите инструкции по пуску в разделе по эксплуатации данного руководства.

Модель № 75350, 75360.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения травм или повреждения оборудования: Прежде чем приступить к обслуживанию, настройке или ремонту, выключите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановлены.

1. Дроссельная заслонка двигателя: Изменяет скорость двигателя, включает и выключает двигатель, и заглушает двигатель для моделей Honda. Для моделей Briggs заслонка располагается вне дросселя (смотрите руководство пользователя моделей Briggs).

2. Регулятор высоты: Высоту насадки уборщика «Bear Vac» можно регулировать. Отрегулируйте при необходимости высоту для оптимизации работы отсоса.

3. Регулятор переключения передач: Данный регулятор переключает трансмиссию у самодвижущихся моделей между тремя скоростями. Не переключайте скорости на коробке передач при работающей трансмиссии.

4. Рычаг муфты сцепления: Данный рычаг включает трансмиссию для движения уборщика «Bear Vac» вперед. Отпустите рычаг при переключении коробки передач.

5. Возвратный стартер: Все уборщики «Bear Vac» оснащены возвратным стартером. Для запуска двигателя с помощью возвратного стартера смотрите инструкции по пуску в разделе по эксплуатации данного руководства.

Рис. №4, Дроссель				Рис. № 5, Регулятор высоты

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ.

Данный раздел включает в себя следующие пункты:

• Заполнение топливного бака

• Запуск машины

• Остановка машины

• Регулировка рукоятки по высоте

• Сцепление у самодвижущихся моделей

• Отсос

• Опорожнение мешка

• Дополнительное оборудование

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к эксплуатации вашей машины, прочитайте и уясните все инструкции по эксплуатации, технике безопасности, и принципам управления, приводимыми в данном руководстве пользователя и на вашей машине. Несоблюдение указанных инструкций может привести к причинению травм или повреждению оборудования.

Также как и с другими видами силового оборудования, предназначенного для работы вне помещений, для эффективной эксплуатации важно "почувствовать" как ваша машина работает, и выбрать оптимальную методику для конкретной работы.

Прежде чем запустить двигатель внимательно прочитайте данный раздел. Приведенные здесь инструкции помогут вам в короткий срок ознакомиться с вашей машиной и научиться с ней работать.

Рис. №6, «Bear Vac» в работе.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

ОПАСНОСТЬ

Бензин является легковоспламеняющимся топливом, и его пары взрывоопасны. Во избежание получения травм или повреждения оборудования:

Храните бензин только в специально предназначенных для этого контейнерах, в хорошо проветриваемом, нежилом помещении, вдали от источников искр или пламени. Не производите заполнение топливного бака при работающем двигателе, или пока он не остыл, поскольку пролитое топливо может воспламениться при контакте с горячими деталями или искрами от свечи зажигания. Не запускайте двигатель рядом с пролитым топливом. Не используйте бензин в качестве очищающего средства.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

Тип топлива:

Лучше всего использовать только чистый, свежий, неэтилированный бензин с высоким октановым числом 87 или выше. В странах, где используется исследовательский метод, октановое число должно быть не ниже 90. Приобретайте бензин в небольших количествах и храните его в чистых, специально предназначенных для этого контейнерах. Рекомендуется использовать контейнеры емкость не более 2 галлонов с носиком для заливки. С такими контейнерами проще обращаться и легче избежать разлива топлива при заправке. НЕ СМЕШИВАЙТЕ МАСЛО С БЕНЗИНОМ.

Бензин-спиртовые смеси

Бензоспирт (до 10% этилового спирта, 90% неэтилированного бензина по объему) одобрен в качестве топлива для двигателей Briggs и Honda. Иные бензин-спиртовые смеси не допускаются.

Бензин-эфирные смеси

Смесь метил-трет-бутилового эфира (MTBE) и неэтилированного бензина (до 15% MTBE по объему) одобрен в качестве топлива для двигателей Briggs и Honda. Иные бензин-эфирные смеси не допускаются.

Для добавления бензина.

1. Остановите двигатель, подождите пока все элементы не остановятся, и отсоедините провод свечи зажигания. Подождите не менее трех минут, пока двигатель и глушитель не остынут.

2. Протрите участок вокруг крышки бензобака и снимите крышку.

3. С помощью чистой воронка, заправьте топливный бак уровня на 1/2-дюйма ниже края заливной горловины чтобы оставить мест для расширения топлива. Плотно закройте крышку бензобака и удалите пролитое топливо.

ЗАПУСК  УБОРЩИКА «BEAR VAC»

Перед пуском установите машину на чистую, ровную поверхность на открытом воздухе. Не включайте машину рядом с прохожими.

Перед пуском убедитесь, что камера пуста. При запуске самодвижущихся моделей не трогайте ручку сцепления.

1. Смотрите руководство по эксплуатации двигателей Briggs, Stratton и Honda.

2. Перед пуском проверьте уровень машинного масла.

3. Переведите дроссельную заслонку на двигателях Honda в положение работы или дросселирования, в зависимости от температуры двигателя.

4. На двигателях Briggand Stratton пролейте двигатель три раза, в зависимости от температуры.

5. Потяните возвратный стартер пока двигатель не заработает. Убедитесь, что пусковой шнур возвращается назад.

6. Установите дроссельную заслонку в нужное положение.

7. Для холодного двигателя — Постепенно переведите дроссельную заслонку по мере прогрева двигателя из положения дросселирования в положение работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Прежде чем приступить к осмотру или обслуживанию подождите, пока машина полностью не остановиться.

ОСТАНОВКА УБОРЩИКА «BEAR VAC»

1. Смотрите руководство по эксплуатации двигателей Briggs, Stratton и Honda.

2. Переведите дроссельную заслонку в “медленное” или “низкое” холостое положение.

3. Дайте двигателю поработать в холостом режиме в течение 30-60 секунд; затем остановите двигатель, закрыв дроссельную заслонку.

4. Дайте машине полностью остановиться.

РЕГУЛИРОВКА РУКОЯТКИ ПО ВЫСОТЕ

Рукоятки уборщика «Bear Vac» могут быть установлены в четырех разных положениях. При поставке рукоятка установлена в самое нижнее положение. Если вам требуется поднять рукоятку, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Регулировка положения рукоятки:

1. Ослабьте 5/16-дюймовые болты, удерживающие нижнюю рукоятку на раме уборщика «Bear Vac».

2. Снимите сборку рукоятки с рамы уборщика «Bear Vac».

3. Установите рукоятку в нужное положение на раме.

4. Закрепите рукоятку на раме при помощи 5/16-дюймовых болтов.

ПРИМЕЧАНИЕ

При поставке рукоятка установлена в самое нижнее положение. При необходимости рукоятка может быть установлена в четырех разных положениях.

подсоедините крепежные зажимы (6 шт.) после регулировки рукоятки по высоте

5/16 X 1-3/4-дюймовый болт с квадратным подголовком

рукоятки

отверстия для регулировки рукоятки по высоте

5/16-дюймовая плоская шайба

5/16-дюймовая нейлоновая контргайка

Рис. №7, Регулировка рукоятки по высоте.

СИСТЕМА ОТСОСА

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочитайте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве. Несоблюдение правил техники безопасности при эксплуатации уборщика «Bear Vac» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед включением системы отсоса следует очистить обрабатываемую территорию от кусков металла, камней, бутылок и прочих посторонних предметов.

Рис. №8, Отсос «Bear Vac»

Рекомендации по эксплуатации:

1. Не допускайте переполнения насадки отсоса. Это может привести к закупориванию, особенно если материал влажный и сырой.

2. При работе начинайте с внешнего края кучи листьев и постепенно передвигайтесь к центру.

3. Для облегчения процесса, перед листопадом следует скосить газон как можно более коротко.

4. Регулярно проверяйте и опорожняйте сборный мешок.

5. Старайтесь, чтобы в отсос не попадали ветки и прутья, которые могут привести к закупориванию насадки отсоса.

6. Если отсасываемые материалы влажные или тяжелые, используйте более низкую скорость.

7. Обычно уборщик «Bear Vac» лучше всего работает при полностью открытой дроссельной заслонке.

Регулировка положения насадки по высоте:

Высоту насадка можно регулировать между 5 положениями. Чтобы отрегулировать высоту насадки «Bear Vac» потяните за трос регулировки высоты, установите насадку отсоса в нужное положение, и отпустите трос регулировки высоты для фиксации данного положения.

Включение сцепления у самодвижущихся уборщиков «Bear Vac»:

У самодвижущихся уборщиков «Bear Vac» рычаг включения сцепления располагается под рукояткой.

Когда рычаг переведен в верхнее положение, сцепление включается, и машина движется вперед. При отпущенном рычаге скорость машины можно регулировать между тремя настройками с помощью ручки переключения передач, расположенной слева от рукоятки.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ И ОПОРОЖНЕНИЕ МЕШКА

Опорожнение мешка:

1. Отсоедините ручку / дефлектор мешка от мешка уборщика «Bear Vac» приподняв ручку (смотрите рис. №9). Пружинная дверца закроется.

2. Снимите две петли мешка «Bear Vac» с подвесных кронштейнов (смотрите рис. №10).

3. Теперь мешок снят с машины.

4. Расстегните застежку-молнию.

5. Удалите мусор из мешка, пересыпав его в другой мешок или на компостную кучу.

6. Застегните застежку-молнию, смотрите, чтобы мусор не попадал между ее зубьями.

Прикрепление мешка:

1. Повесьте петли мешка «Bear Vac» на подвесные кронштейны.

2. Поднимите дверцу выпускного отверстия.

3. Подсоедините ручку / дефлектор мешка к корпусу вентилятора уборщика «Bear Vac».

Рис. №9, Ручка / дефлектор мешка (показан также дополнительный шланг).

Примечание:

• Не работайте с уборщиком без мешка.

• Опорожняйте мешок прежде чем он полностью заполнится.

Переполнение мешка может привести к снижению мощности или полной остановке уборщика.

• Прежде чем отправить мешок на хранение, его следует полностью опорожнить.

• Периодический мойте мешок в воде с мягким мылом.

Не стирайте мешок в автоматических стиральных машинах.

Рис. №10, Снятие петель мешка с подвесных кронштейнов

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание получения травм или повреждения оборудования: Выключите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания и убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановлены прежде чем приступить к обслуживанию, настройке или ремонту.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Следующие пункты, приведенные в графике проведения технического обслуживания следует пересмотреть и, при необходимости, скорректировать. Этот график составлен для уборщиков, работающих при нормальных условиях. При работе в тяжелых или неблагоприятных условиях может потребоваться сократить указанные интервалы проверки и обслуживания.

Смотрите руководство по эксплуатации двигателя Дополнительную информацию по техническому обслуживанию и устранению неисправностей.

| ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| --- |
|  |  | ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ |
| КОМПОНЕНТ | ТРЕБУЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Смотрите руководство по эксплуатации двигателя | перед каждым использованием | каждые 8 часов | каждые 25 часов | каждые 50 часов | каждые 100 часов | каждые 200 часов | каждые 500 часов |
| машинное масло | проверка уровня масла | + |  |  |  |  |  |  |  |
| топливный бак | заправка | + |  |  |  |  |  |  |  |
| воздушный фильтр ¹ | проверка и чистка | + |  |  |  |  |  |  |  |
| воздухозаборник ¹ | чистка | + |  |  |  |  |  |  |  |
| машинное масло | замена | + |  |  |  |  |  |  |  |
| топливный фильтр | замена | + |  |  |  |  |  |  |  |
| свеча зажигания | проверка состояния и величины зазора | + |  |  |  |  |  |  |  |
| гайки и болты | проверка |  | + |  |  |  |  |  |  |
| состояние ремня | проверка |  |  |  |  | + |  |  |  |
| цепь | смазка |  |  |  |  | + |  |  |  |
| ремень | проверка натяжения |  |  |  | + |  |  |  |  |
| вся машина | чистка |  |  |  |  | + |  |  |  |

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ САМОХОДНЫХ МОДЕЛЕЙ)

Проверяйте состояние приводных ремней ежегодно или после каждых 25 часов эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. Проверьте также натяжение приводного ремня и убедитесь, что ремень должным образом натянут. Чтобы подтянуть ремень:

1. Снимите ограждение ремня, отвинтив 11/32-дюймовые болты.

2. Ослабьте три 1/4-дюймовых регулировочных болта на коробке передач «Bear Vac».

3. Ослабьте 1/4-дюймовые болты сбоку машины, соединенные с 1/2-дюймовым фланцевым подшипником.

4. После того, как пять болтов ослаблены, ремень можно свободно двигать.

5. Подтяните ремень в нужное положение (отклонение 1/4 дюйма), подвинув коробку передач в заднюю часть машины.

Повторно затяните все ослабленные болты с требуемой силой крутящего момента.
6. После подтягивания ремня из-за смещения 1/2-дюймового фланцевого подшипника необходимо отрегулировать цепь.				Рис. №11, Регулировка ремня.

7. Подтяните цепь, ослабив сначала четыре 1/4-дюймовых болта с двух сторон от сборки шпинделя.

8. После ослабления болтов шпиндель можно свободно опустить.

Опустите шпиндель так, чтобы отклонение цепи составляло 1/4 дюйма.

9. Повторно затяните четыре 1/4-дюймовых болта с требуемой силой крутящего момента.

10. Повторно проверьте натяжение ремня. При необходимости повторите указанную процедуру.

11. Установите на место ограждение ремня и затяните 11/32-дюймовые болты.

Рис. №12, Проверка натяжения ремня

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

1. Техническое обслуживание двигателя проводите согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации двигателя.

2. После каждых 10 часов эксплуатации, проверяйте все болты иные крепления на предмет требуемой величины крутящего момента.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Прежде чем приступить к каким-либо операциям, указанным в этой схеме устранения неисправностей, прочитайте соответствующие инструкции, приводимые в данном руководстве, по правилам техники безопасности и процедурам эксплуатации и технического обслуживания. В случае проблем с вашей машиной обращайтесь к ближайшему технический центр нашей компании или на завод-изготовитель.

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1. Двигатель не запускается. | 1. Неправильная регулировка. 2. Отсутствие топлива в баке. 3. Внутренние проблемы с двигателем. 4. Свеча зажигания отсоединилась. 5. Старое или загрязненное топливо. | 1. Правильно отрегулируйте двигатель. 2. Заправьте топливный бак. 3. Обратитесь к своему поставщику. 4. Подсоедините свечу зажигания. 5. Заправьте топливный бак, используя чистый, свежий, неэтилированный бензин. |
| 2. Двигатель или ротор глохнет или останавливается. | 1. Забито выпускное отверстие. 2. Засорился ротор. | 1. С помощью ветки или иного подобного средства прочистите выпускное отверстие. 2. Почистите ротор. |
| 3. Двигатель перегревается. | 1. Недостаточный уровень масла. | 1. Залейте масло в двигатель до требуемого уровня. Смотрите руководство по эксплуатации двигателя. |
| 4. Сильная вибрация во время работы. | 1. Вибрация в системе привода. | 1. Проверьте ротор, ремни, и шкивы на предмет повреждения или износа. |
| 5. Сильный износ ремня. | 1. Используется неподходящий ремень. 2. Шкивы повреждены или изношены. 3. Шкив (шкивы) плохо выровнены. 4. Натяжение ремня слишком слабое. | 1. Обратитесь к своему поставщику и закажите подходящий ремень для вашего уборщика «Bear Vac». 2. Замените шкивы. 3. Выровняйте шкив (шкивы) по поверочной линейке. 4. Подтяните ремень или замените его. |