МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ

OPTIMAL 880

Общие сведения

верхний диаметр блока режущих лопат	   90 см

глубина выемки			                60 см

высота машины	                     	              150 см

ширина при закрытой раме		              110 см

ширина при открытой раме		              150 см

расстояние между открытыми створками          70 см

Вес (без подъёмной рамы)		               589 кг

Крепление с помощью подъёмной рамы на трактор

опрокидывающая нагрузка		            	2.500 кг

на транспортном средство должна быть

дополнительная гидросистема, двойного действия

Гидравлическое рабочее давление	     160 – 200 бар

проход масла			             	40 л/мин

Монтаж

Установите вал таким образом, что бы расстояние от пола

до нижней кромки HG составляло 350 – 450 мм.

Внимание: Нижнюю тягу поднимите вверх до упора и заблокируйте гидравлическим или механическим способом. Подсоедините нижнюю тягу к валу.

Установите цилиндр наклона таким образом, что бы угол наклона HG к трактору, при поднятой до упора вверх нижней тяге и втянутым цилиндром наклона, составлял около 10-15° (угол наклона можно установить с помощью (A) расположеных на HG отверстий для крепления и (B) регулировочного шпинделя на цилиндре.

Внимание: HG не должен касаться крыши или дуги безопасности кабины.

Соедините шланги блока управления с гидровыводами на тракторе.

Внимание: Под давлением должен находиться только шланг с пометкой P; шланг с пометкой Т не находится  под давлением и соединяется с гидробаком трактора.

Подключите электропитание на тракторе.

### Напрямую через аккумулятор, или  используйте 2-полюсную розетку (12 V) трактора.

Переключатель на три положения следует закрепить в удобном месте транспортного средства

7-полюсную штепсельную розетку расположите рядом с быстроразъёмным соединением дополнительной гидросистемы. 7-полюсный кабель проложите от переключателя к розетке.

Подведите электропитание (12 V) к переключателю:

воткните 2-полюсную штепсельную вилку на транспортном средстве.

+ полюс зажима 15 на несущем транспортном средстве к зажиму 2 выключателя

- полюс зажима 31 на несущем транспортном средстве к зажиму 31 штепсельной розетки

Разъёмная коробка

- масса

- масса - коричневый (31)

- замок - синий (58R)

- лопаты – коричневый аварийного выкл. (13)

- рама – жёлтый/зелёный (58L)

- хвостовые опоры - чёрный (54g)

- синий аварийного выключателя(14)  чёрный (54)

7-полюсная штепсельная вилка		         7-полюсная штепсельная розетка

Начало эксплуатации

Машина для пересадки деревьев с помощью подъёмной рамы крепится на тракторе и блокируется.

Оба гидравлических шланга машины для пересадки деревьев подсоединяются к быстроразъёмному соединению дополнительной гидросистемы.

Штепсельная вилка контрольного кабеля машины для пересадки деревьев вставляется в расположенную в транспортном средстве штепсельную розетку

ВНИМАНИЕ:	При обслуживании несущего транспортного средства следует соблюдать    существующие инструкции по эксплуатации и предписания.

Гидравлическая муфта должна подходить как к машине для пересадки деревьев, так и к несущему транспортному средству. Следует следить за правильным соединением гидромуфты. Неправильное соединение очень опасно!

Обслуживание машины

ВНИМАНИЕ:	Перед тем как начать работать с машиной для пересадки деревьев

обслуживающему персоналу следует самым тщательным образом ознакомиться с этой инструкцией по эксплуатации.

Следует строго соблюдать следующие меры предосторожности:

Обслуживающее машину лицо должно следить за тем, чтобы в опасных зонах машины не находились люди, особенно под приподнятой машиной или вблизи функционально обусловленных мест зажима и резания.

Запрещается проводить какие-либо работы с посадочным материалом, находящимся в блоке режущих лопат машины.

При ограниченной видимости необходим помощник, подающий руками сигналы оператору машины.

Перед началом работы следует проверить исправность болтовых соединений и гидравлических фитингов.

Элементы управления

Переключатель работает в следующем режиме:

Переключатель			Рычаг ручного управления

Положение 1:		замок			отк. / зак.

Положение 2:		рама			отк. / зак.

Положение 3:		лопаты		под. / оп.

Положение 4:		(ОПЦИОН)

(	       (                 (

подъёмная рам        цилиндр наклона	     машина для пересадки деревьев

под. / оп.	         под. / оп.

Порядок работы

Сначала, с помощью подъёмного устройства несущего транспортного средства, следует опускать машину для пересадки деревьев до тех пор, пока расстояние между остриём лопат и землёй не составит приблизительно 20 см.

Сначала переключатель приводится в положение 1 «замок» и рычаг управления в положение «открыть». Затем переключатель приводится в положение 2 «рама» и рычаг управления в положение «открыть».

Затем машина для пересадки деревьев движется в сторону дерева. Как только дерево окажется в самой середине рамы переключатель следует привести в  положение 2 «рама» и рычаг в положение «закрыть». Далее переключатель приводится в положение 1 «замок» и рычаг управления в положение «закрыть».

Для полной уверенности, что машина работает с закрытой рамой, на замке

установлен аварийный выключатель.

Блокировка рамы имеет чрезвычайно важное значение и про это никогда нельзя

забывать. Незаблокированная рама при выкапывании изгибается!

Теперь машину для пересадки деревьев с заблокированной рамой следует опустить. Проверьте, находится ли дерево посредине рамы, и при необходимости скорректируйте положение.

На переключателе установите положение 3 «лопаты» и приведите рычаг в положение «опустить». С помощью установленных на раме цилиндров привода лопат лопаты вдавливаются в землю. Так как все 4 цилиндра привода лопат одновременно управляются одним рычагом, то и двигаться начинают сначала те лопаты, которые со стороны земли получают наименьшее сопротивление.

Если машина приподнимается, то лопаты следует немного втянуть назад и затем снова продолжить процесс выкапывания. В процессе выкапывания запрещается использовать цилиндр опрокидывающего механизма для выравнивания машины. После того, как все лопаты погрузятся в землю, посадочный материал с помощью подъёмного устройства несущего транспортного средства вынимается из земли.

После завершения работы переключатель следует привести в нейтральное положение.

ВНИМАНИЕ:

Случается, что в процессе выкапывания между двумя движущимися лопатами застревает камень, изгибая при этом лопаты. Возникающее при этом напряжение в металле лопат достигает огромной силы (Внимание: это небезопасно!). Ни в коем случае не следует пытаться удалить камень с помощью лома или других вспомогательных средств. Напротив, машину следует снова опустить в яму и поднять лопаты. При этом камень высвобождается и лопаты, обладающие высокой изгибной прочностью, обретают свою первоначальную форму. После этого, процесс выкапывания можно продолжить.

Высвобождение кома

Для того, что бы высвободить ком необходимо опустить подъёмное устройство несущего транспортного средства, деблокировать раму (положение 1 «замок», рычаг в положение «открыть»), открыть лопаты и раму (положение 2 «рама», рычаг в положение «открыть).

Уход за машиной

Направляющие для лопат

На направляющих для лопат установлены пластмассовые накладки, которые не нуждаются в смазывании. При износе пластмассовых накладок их необходимо заменить, так как болты крепления могут повредить рабочую поверхность лопат.

Гидравлическое масло

Уровень гидравлического масла в несущем транспортном средстве необходимо   регулярно проверять. Смену масла следует проводить согласно инструкции изготовителя несущего транспортного средства.

Гидравлические шланги

Все гидравлические шланги должны тщательно инспектироваться не реже одного раза в год и при необходимости заменяться. С интервалом в шесть лет должны обновляться все гидравлические шланги.

Цилиндр

При длительных простоях машины (более двух недель), во избежание дальнейших поломок, необходимо все штоки поршней гидравлических цилиндров прочистить и обработать антикоррозионным средством (например WD-40).

ВНИМАНИЕ: При чистке, уходе или ремонте машины необходимо всегда опустить машину на землю и выключить двигатель!

Использовать для ремонта только оригинальные запчасти!

Не изменять конструкцию машины без разрешения изготовителя

Регулировка лопат

Ослабьте фиксирующую гайку, c помощью регулировочного винта подвиньте ведущую коробку вперёд  или назад. Как только лопаты займут нужное положение, затяните фиксирующую гайку

A  -    Регулировочный винт

B  -     Фиксирующая  гайка

Замена пластмассовых втулок в цилиндре привода лопат

Удалите болты (C), выньте изношенные втулки, вставьте новые втулки (D). Удалите болты (E), выньте изношенные втулки, вставьте новые втулки (F).

Замена пластмассовых втулок в цилиндре открытия блока лопат

рисунок 1		                рисунок 2                            рисунок3	                   рисунок 4

рисунок 5                             рисунок 6                              рисунок 7          Съёмник с болтом и гайкой

1.	Общий вид цилиндра открытия блока лопат с поршневым штоком и шарнирным ушком.

2.	Отвинтить пластмассовую резьбовую пробку.

3.	Выбить пробойником предохранительный штифт.

4.	Расположите съёмник в верхней части пальца и вкрутите болт во внутреннюю резьбу.

5.	После того как болт будет вкручен, зафиксируйте гаечным ключом болт и затягивайте гайку до тех пор, пока она не окажется на крышке съёмника. Теперь следует зафиксировать гаечным ключом гайку и дальше вкручивать болт во внутреннюю резьбу пальца, при этом палец медленно вытягивается.

6.	Палец и пластмассовая втулка вынуты из шарнирного ушка.

7.	Установите новую пластмассовую втулку.

Причины неполадок и их устранение

1.	Нет никаких движений (гидравлическая система полностью не работает).

-	Прервана подача тока на переключатель;

Проверить предохранители на несущем транспортном средстве.

-	Гидравлическая муфта подключена не правильно.

Проверить соединения муфты.

2.	Два рабочих процесса (например: блокирование и движение лопат) протекают одновременно.

-	В одном из вентилей заедает толкатель.

Скорее всего, эту неполадку вызвали частицы грязи.

Данный вентиль разобрать и прочистить.

-	Если после этого неполадка не устранилась, следует заменить вентиль.

3.	После того как лопаты подняли вверх и отключили рычаг управления, одна или несколько лопат начинают снова опускаться вниз.

-	Если лопаты опустились не намного, то возможно, что велика объёмная подача насоса.

Изготовитель несущего транспортного средства должен отрегулировать объёмную подачу.

-	Если лопаты опустились полностью: Прокладки в цилиндре привода лопат

дефектны и подлежат замене.

-	Если лопаты опустились полностью: Вентиль привода лопат дефектен и подлежит замене.

4.	Рама закрывается и / или блокируется не полностью.

-	Регулировочный винт на шарнире не отрегулирован.

Отрегулировать регулировочный винт.

-	В цилиндре открытия блока лопат выбились поворотные глазки. Заменить втулки.

5.	Рама закрыта и полностью заблокирована. Тем не менее, лопаты не двигаются вниз.

-	Предохранительный выключатель на замке неправильно отрегулирован.

Заново отрегулируйте предохранительный выключатель.

-	Прервана подача тока. Проверить предохранители.

6.	Лопаты полностью не сходятся, хотя цилиндры привода лопат полностью выдвинуты.

-	Направляющие планки износились и подлежат замене.

-	Лопаты изогнуты и подлежат выпрямлению.

7.	Только один рабочий процесс (какой-либо) не выполняется.

-	Прервана подача тока.

Проверить циркуляцию тока.

-	Испорчен магнит соответствующего вентиля управления. Заменить вентиль.

-	Заклинило поршень вентиля управления, как правило, в результате

засорения. Вентиль разобрать и прочистить.